МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

По выполнению

(самостоятельной) внеаудиторной работы

по  МДК 01.01.«Технология штукатурных работ»

Профессия: 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ»

Преподаватель спецдисциплин : С.А Гулая

Шимановск ,2017 год

Данные методической рекомендации предназначены для студентов по профессии: Мастер отделочных строительных работ при выполнении аудиторной самостоятельной работы по «Технологии штукатурных работ»

В методических рекомендациях разработаны различные виды самостоятельной аудиторной работы, даны указания по их выполнению.

Пояснительная записка

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы по модулю «Технология штукатурных работ» предназначены для студентов первого и второго курса по профессии «Мастер отделочных строительных работ».

Основная задача образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Следует признать, что самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- развития познавательных способностей и активности студентов: самостоятельности, ответственности и организованности, творческой инициативы;

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Уметь:

- организовать рабочее место;

- просчитывать объёмы работ и потребности в материалах;

- создавать безопасные условия труда;

- изготавливать вручную драночные щиты;

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу;

- набивать гвозди и оплетать их проволокой;

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;

- пробивать гнёзда вручную с постановкой пробок;

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами;

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу;

- приготавливать составы из сухих растворных смесей; - приготавливать декоративные и специальные растворы;

- выполнять простую штукатурку;

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей;

- обмазывать раствором проволочные сетки;

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

- выполнять улученное оштукатуривание поверхностей вручную различной сложности;

- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;

- железнить поверхности штукатурки;

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;

- разделывать швы между плитами сборных разделывать швы между плитами сборных панелей;

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности;

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом;

- отделывать фасады декоративной штукатуркой;

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами;

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;

- отделывать швы между гипсокартонными листами;

- контролировать качество штукатурок;

- выполнять беспесчаную накрывку;

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;

- наносить гипсовые шпатлевки;

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;

Знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- технологию подготовки различных поверхностей;

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ;

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах;

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента,

- приспособления и инвентаря;

- способы промаячивания поверхностей;

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;

- устройство и принцип действия машин и механизмов;

- устройство шаблонов для вытягивания тяг;

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при штукатурных работах;

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;

- составы мастик для крепления сухой штукатурки;

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;

- технологию и устройства марок и маяков;

- технологию отделки оконных и дверных откосов;

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;

- технологию выполнения декоративных штукатурок;

- технологию выполнения специальных штукатурок;

- технологию вытягивания тяг и падуг;

- технологию монтажа панелей ПВХ

- технологию монтажа гипсовой и полиуретановой лепнины ;

- технологию облицовки стен гипсокартонными листами;

- технологию отделки швов различными материалами;

- технику безопасности при выполнении штукатурных работ;

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;

- технологию выполнения гипсовой штукатурки;

- технику безопасности при отделке штукатурки;

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;

- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок.

- способы выполнения ремонта обычных штукатурок;

- способы ремонта гипсовой и полиуретановой лепнины

- способы ремонта поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки.

- способы ремонта панелей ПВХ

Критерии оценки результатов аудиторной самостоятельной работы студентов:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется

индивидуально, на уроке, при тестировании;

- Контроль сообщений осуществляется на уроках.

- Контроль выполнения рефератов осуществляется индивидуальной (или групповой) беседой по ключевым моментам работы, с последующей защитой реферата.

Самостоятельная работа №1

Тема раздела: Инструменты и приспособления для штукатурных работ

Тема урока: Ручные инструменты для штукатурных работ

Задание: Решите кроссворд

Самостоятельная работа № 2

Тема раздела : Инструменты и приспособления для штукатурных работ

Тема урока: Ручные инструменты для штукатурных работ

Задание: Решение теста

Тест на опознание

Задание. Служат ли полутерки для разравнивания, намазывания раствора, натирки архитектурных элементов:

а) да;

б) нет.

Тест на различение

Задание. Из ниже перечисленных инструментов, выберите тот, при помощи которого можно нанести раствор на поверхность:

а) рустовка;

б) тарельчатый сокол;

в) штукатурная кельма;

г) ковш;

д) уровень.

Тест-копия

Задание. Сформулируйте определение гвоздевой щетки.

_________________________________________________________________________

Тест на подстановку

Задание. Вставьте в определение сокола пропущенные слова.

«Сокол — это а)_________ из дерева или листового алюминиевого б)_________ толщиной в)_________ мм размером 400Х.400 или 350X350 мм с ручкой в г)_________».

Тест на соотнесение

Задание: соотнесите названия инструментов с их изображениями:

а) стальная шетка;                           а)

б) гладилка;                                  б)

в) штукатурная кельма;                              в)

г) рустовка                                                г)

Самостоятельная работа № 3

Тема раздела: Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Тема урока: Способы подготовки различных поверхностей под штукатурку

Задание: Впишите название поверхностей, подготавливаемых в следующем порядке:

| Надколка досок шириной более 10 см Навешивание теплоизоляционны х материалов Набивка драни под углом 450 к полу | Срубка и шлифовка неровностей Конопатка пазов (между плитами) паклей, смоченной в гипсе, на глубину 20 мм Смачивание водой | Затягивание сеткой или оплетение проволокой диаметром 1 мм через 5 см Под сетку подкладывают прутки диаметром 5 мм для образования зазоров | 1.Выборка швов на глубину 10 мм или 2.Насечка (если швы заполнены раствором) 3.Очистка 4.Смачивание водой |
| --- | --- | --- | --- |
| Насечка или 2.Пескоструйна я обработка или 3.Промывка 15 %раствором соляной кислоты 4.Очистка 5.Смачивание | 1.Набивка сетки с ячейками не более 40х40 мм или 2.Набивка гвоздей и оплетение проволокой | Набивка драни 2.Нарезка сетки на полосы 15 см 3.Крепление сетки толстыми кровельными гвоздями через 20 см | 1. Заделка гипсовыми, бетонными плитами или 2.Затягивание сеткой |

Самостоятельная работа № 4

Тема раздела: Конструктивные элементы здания

Тема урока: Конструктивные элементы здания

Задание : Решите  кроссворд

Самостоятельная работа № 5

Тема раздела: Конструктивные элементы здания

Тема урока: Части  здания

Задание : Дописать определения частей зданий

| 1. Фундамент |  |
| --- | --- |
| 2. Цоколь |  |
| 3. Перегородка |  |
| 4. Перекрытие |  |
| 5. Кровля |  |
| 6. Проем |  |
| 7. Перемычка |  |
| 8. Пилястра |  |
| 9. Ниша |  |
| 10. Парапет |  |
| 11. Карниз |  |

Самостоятельная работа № 6

Тема раздела: Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Тема урока: Приготовление растворов

Задание: определите какие общие материалы применяют для приготовления различных растворов?

| Раствор | Компонент |
| --- | --- |
| Глиняный раствор | глина песок вода |
| Известковый раствор | известь песок вода |
| Цементный раствор | цемент песок вода |

Инструкционно - технологическая карта №7

последовательности приготовление растворов из сухих смесей вручную.

Тема:  «Приготовление штукатурных растворов»

| Эскизы по переходам | Операции | Инвентарь, приспособления | Материал | Инструмент | Инструктивные указания о выполнении работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | контрольно-измерительный |  |
|  | Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к работе |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление раствора |  |  |  |  |  |
|  | Процеживание раствора |  |  |  |  |  |
|  | Проверка подвижности раствора |  |  |  |  |  |

Самостоятельная работа №8

Тема раздела: Технология оштукатуривания поверхностей

Тема урока: Характеристика простой, улучшенной и высококачественной штукатурки»

Задание : Заполните таблицу

| Показатели штукатурки | Простая штукатурка | Улучшенная штукатурка | Высококачественная штукатурка |
| --- | --- | --- | --- |
| толщина штукатурки |  |  | 20 мм |
| количество слоев |  |  | 4 слоя (обрызг, грунт, грунт накрывка) |
| расход цементного раствора на 100 м2 поверхности |  |  | 2,44 м3 |

Задание: Задача

В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное оштукатуривание деревянной стены длиной 7м, шириной 3м штукатуркой из сухой смеси «Ротбанд».

Определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе.  Расход материала: 12кг-на1м2

Самостоятельная работа №9

Тема раздела: Технология оштукатуривания поверхностей

Тема урока: Допускаемые отклонения штукатурки

Задание: заполните таблицу

| Наименование отклонения | Допускаемые отклонения для штукатурки |
| --- | --- |
|  | простой | улучшенной | высококачественной |
| Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 мм) |  |  |  |
| Отклонения поверхности от вертикали |  |  |  |
| То же, от горизонтали |  |  |  |
| Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т. п. от вертикали к горизонтали |  |  |  |
| Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки |  |  |  |

Задание 2  : Задача

Штукатурка из сухой смеси «Ротбанд» выполняется на внутренней кирпичной поверхности размером длина 7 м, высота 2.7м.Определите объём работ, и расход сухой смеси. Расход материала: 12,5 кг -на 1 м2

Самостоятельная работа № 10

Тема раздела: Технология оштукатуривания поверхностей

Тема урока : Слои штукатурки

Задание : Тестовое задание:

1. Обрызг,  какой по счету слой штукатурного намета:

а) 2

б) 1

в) 3

2. Толщина слоя накрывки:

а) 2 мм

б) 6 мм

в) 7 мм

3.Виды  штукатурки по качеству:

а) тяжелая, легкая, средняя

б) простая, улучшенная, высококачественная

в) специальная, обычная, улучшенная

4.Из скольки слоев состоит простая  штукатурка:

а) 3

б) 1

в) 2

5.Средняя суммарная толщина всех слоев высококачественной штукатурки:

а) 20 мм

б) 12 мм

в) 15 мм

6.Можно соколом намазывать и разравнивать раствор на поверхности:

а) нет

б) да

7.Контрольно – измерительные инструменты, применяемые в штукатурных работах:

а) отвес, уровень, угольники

б) кельма, терка, сокол

в) штукатурный молоток, ножницы, сокол

8.Толщина слоя обрызга при нанесении вручную:

а) 8-9 мм

б) 9-10 мм

в) 3-5мм

9.Перечислите инструменты для нанесения раствора на поверхности?

10.Виды затирки:

а) железная, сухим способом

б) вкруговую, мокрым способом

в) вкруговую, вразгонку

Задание : Задача

В помещении кирпичного жилого дома необходимо выполнить высококачественное оштукатуривание из сухой смеси «Ротбанд» комнаты длиной 5м, шириной 4м, высотой 2,5м, имеющей дверь (2,1х0,9м) и окно (1,5х2,0м).  Определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе. Расход материала: 13 кг -на 1 м2

Самостоятельная работа № 11

Тема раздела: Технология оштукатуривания поверхностей

Тема урока : Высококачественное оштукатуривание стен по камню

Задание : Тестовое задание:

1) Сколько слоев должна иметь штукатурка:
a) 2 слоя;
б) 3 слоя; 
в) 1 слой.
2) Общая допустимая толщина штукатурки:
a) 12 мм;
б) 15 мм;
в) 20 мм. 
 3) Толщина накрывочного слоя:
a) 1 мм;
б) 2 мм; 
в) 5 мм.
4) Какой слой штукатурки не разравнивается:
a) обрызг;
б) грунт;
в) накрывка.
 5) Допустимые отклонения стены после оштукатуривания от вертикали:
a) 5 мм;
б) 10 мм;
в) 15 мм.
 6) Допустимые неровности штукатурки под 2 - м рейкой — шаблоном:
a) 10 мм;
б) 5 мм;
в) 3 мм;
г) 2 мм.
7) С какого уровня начинают оштукатуривать стены:
a) от потолка;
б) от пола;
в) с середины стены.
 8) Есть ли необходимость в установке маяков:
a) да;
б) нет.
9) Каким инструментом разравнивают грунт по деревянным маякам:
a) правилом; 
б) рейкой;
в) малкой.

Самостоятельная работа № 12

Тема раздела: Технология оштукатуривания поверхностей

Тема урока : Улучшенное оштукатуривание стен по камню

Задание : Тестовое задание:

1) Сколько слоев должна иметь штукатурка:
a) 2 слоя;
б) 3 слоя; 
в) 1 слой.

2) Общая допустимая толщина штукатурки:
a) 12 мм;
б) 15 мм;
в) 20 мм.

3) Толщина накрывочного слоя:
a) 1 мм;
б) 2 мм;
в) 5 мм.

4) Какой слой штукатурки не разравнивается:
a) обрызг;
б) грунт;
в) накрывка.

5) Допустимые отклонения стены после оштукатуривания от вертикали:
a) 5 мм;
б) 10 мм;
в) 15 мм.

6) Допустимые неровности штукатурки под 2 м рейкой - шаблоном:
a) 10 мм;
б) 5 мм;
в) 3 мм;
г) 2 мм.

7) С какого уровня начинают оштукатуривать стены:
a) от потолка; 
б) от пола;
в) с середины стены.

8) Есть - ли необходимость в установке маяков:
a) да;
б) нет.

9) Каким инструментом разравнивают грунт по деревянным маякам:
a) правилом; 
б) рейкой;
в) малкой.

Инструкционно - технологическая карта № 13

Последовательности намазывания  раствора соколом на стены и потолки.

Тема:  «Освоение основных операций штукатурных процессов»

| Эскизы по переходам | Операции | Инвентарь, приспособления | Материал | Инструмент | Инструктивные указания о выполнении работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | контрольно-измерительный |  |
|  | Набирание раствора на сокол |  |  |  |  |  |
|  | Намазывание раствора на стену |  |  |  |  |  |
|  | Намазывание раствора на потолок |  |  |  |  |  |

Самостоятельная работа №14

Тема раздела: Технология оштукатуривания поверхностей

Тема урока: Оштукатуривание оконных и дверных откосов

Задание: Заполните таблицу .

К отделке откосов приступают после оштукатуривания................................

| Технологические операции | Инструменты, материалы |
| --- | --- |
| Оконопатка коробок (заполнение зазоров между стеной и коробкой | Конопатка, киянка, пакля |
| 2. |  |
| Устанавливают правила | Молоток, зажимы |
| 4. |  |
| 5. |  |
| Разравнивают грунт | Малка |
| 7. |  |
| 8. |  |
| Снимают правила | Молоток, клещи |
| 10. |  |
| Установка подоконников |  |

Самостоятельная работа № 15

Тема раздела:: Технология оштукатуривания поверхностей

Тема урока: Технологическая последовательность оштукатуривания зданий фасадов

Задание: Восстановите последовательность при оштукатуривании фасадов:

- Установка лесов

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Вытягивание арок, карнизов, наличников

11.

12.Штукатурка цоколя. Устройство рустов.

Самостоятельная работа №16

Тема раздела: Основы механизации штукатурных работ

Тема урока: Устройство и принцип действия машин и механизмов

Задание: Соотнесите принцип действия машин

| Вопрос | Выбрать правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. Машины для просеивания цемента, песка и т. д. | а)вибронасос б) вентилятор в) вибросито |
| 2. Машины для приготовления раствора | а)растворонасос б)растворосмеситель в) растворопровод |
| 3. Производительность растворосмесителя СО-23 | а) 100 м3/час б) 25 м3/час в) 1,5 м /час |
| 4. Растворы доставляют на стройку в: Назвать лучший способ перевозки раствора | а)кузовах самосвала б)авторастворовозах в) контейнерах |
| 5. Назвать самый непроизводительный способ подачи раствора на этажи | а) растворонасосом по трубопроводу б) вручную на носилках в) в контейнерах на подъемниках |
| 6. Дальность подачи раствора по вертикали - 15 м растворонасосом. На какой этаж можно подать раствор, если высота этажа 3 м? | а) 2 этаж б) 7 этаж в) 5 этаж |
| 7. Компрессор служит для получения | а) сжатого воздуха б) теплого воздуха в) влажного воздуха |

Самостоятельная работа №17

Тема раздела: Технология выполнения ГКЛ

Тема урока: Виды инструментов и материалов для ГКЛ

Задание : Решите кроссворд

По горизонтали: 2 материал для крепления ГКЛ к поверхности. 3 лист для выравнивания стен. 5 приспособления для линейных измерений.7 инструмент для разрезания ГКЛ.9. одна из разновидностей сухой штукатурки.10. инструмент для скрепления металлического профиля.11. материал для армирования стыков на ГКЛ.16. материал для обрешетки стен 17. Инструмент для снятия фаски на ГКЛ.

По вертикали: 1. Механический инструмент для крепления ГКЛ .4. механический инструмент для распиливания ГКЛ. 6.перфорированный материал для выравнивания арок.8. уплотнительный материал для профиля.10. один из разновидностей профиля 12. Инструмент для измерения ровности поверхности. 13. Материал соединяющий профиля между собой.14. материал для крепления ГКЛ к поверхности.15. инструмент для крепления перфорированного уголка к ГКЛ. 18.Иструмент для перфорирования ГКЛ.

19. Материал для крепления профиля к стене.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 4 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Самостоятельная работа №18

Тема раздела: Технология выполнения декоративных штукатурок

Тема урока: Технология нанесения декоративных штукатурок

Задание :Перед вами лежит готовый эскиз камина. Нужно нарисовать вид отделки (штукатурки) для камина.

Задание : Нужно подобрать современный материал для выполнения декоративной штукатурки в комнате.

Карточка-задание:

| Названия материалов | Вяжущие | Заполнитель | Новые строительные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент Песок Гипс Щебень Гравий Известь Сухая готовая смесь Опилки Шпатлёвка Глина Опилки Пигмент |  |  |  |

Самостоятельная работа №19

Тема раздела: Технология выполнения специальных штукатурок

Тема урока: Технология нанесения специальных штукатурок механическим способом.

Задание: Выбрать необходимые инструменты, инвентарь, средства механизации для оштукатуривания кирпичных стен, рабочие приемы.

| Наименование инструмента | Назначение инструмента и рабочие приемы |
| --- | --- |
| 1. | очистка от грязи, брызг раствора, пыли |
| 2. | выборка швов кирпичной кладки |
| 3. | проверка поверхности, штукатурки |
| 4. | определение густоты раствора |
| 5. | нанесение раствора(рабочие приемы: ) |
| 6. | намазывание и удерживание порции раствора |
| 7. | разравнивание раствора(рабочие приемы: ) |
| 8. | разделка углов ( ) |
| 9. | затирка (рабочие приемы ) |
| 10. | смачивание поверхности штукатурки |
| 11. | определение размеров неровностей штукатурки |
| 12. | работа на высоте |
| 13. | хранение раствора |
| 14 | комбинезон, берет, очки, перчатки, респиратор |

Самостоятельная работа №20

Тема раздела: Контроль качества и технология ремонтных штукатурных работ.

Тема урока: Дефекты штукатурки.

Задание : Заполнить таблицы.

Таблица 1

| Дефекты | Причины появления дефектов | Способы устранения дефектов |
| --- | --- | --- |
| Дутики на поверхности штукатурки |  |  |
| Трещины на поверхности |  |  |
| Вспучивания, отлупы |  |  |
| Грубая поверхность штукатурки |  |  |
| Отслаивание штукатурки |  |  |

##### Таблица 2

| Дефекты | Допускаемые отклонения от требований к качеству штукатурки |
| --- | --- |
|  | простой | улучшенной | высококачественной |
| Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или рейки длиной не менее 2 м) |  |  |  |
| Отклонение поверхности от вертикали |  |  |  |
| Отклонение поверхности от горизонтали |  |  |  |
| Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов от горизонтали и вертикали |  |  |  |
| Отклонение ширины оштукатуриваемого откоса |  |  |  |

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Завражин Н. Н. Технология  отделочных строительных работ: учебное пособие для НПО – М.: Издательский центр «Академия»,2012.-416с.

2. Мороз Л. Н., П.А. Лапшин Штукатур. Мастер отделочных строительных работ. Учебное пособие для учащихся профессионально – технических училищ – Изд. 6-е. – Ростов на Дону: Феникс, 2007. – 288 с.- НПО

3. Петров. В. И. Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие для НПО – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с.

4. С.Н.Зубрилина .Справочник штукатура. Феникс, 2003.-320с.

5. Г.Г.Черноус. Штукатурные работы: учебное пособие для НПО – М.: Издательский центр «Академия»,2013.-224с.

6. Г.Г.Черноус. Технология штукатурных работ. учебник для студ. Учреждений сред.проф.образования. Издательский центр «Академия»,2014.-240с.

7. Н.Н.Завражин. Штукатурные работы высокой сложности: учебное пособие для НПО – М.: Издательский центр «Академия»,2010-192с.

Интернет источники.